Пояснительная записка

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2021 гг.

АО «АЭСК»

- Основные цели и задачи Программы:

Целью  Программы  является повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности АО «АЭСК».

Задачи, реализуемые в рамках Программы:

-  снижение за счет реализации мероприятий потерь электроэнергии и удельного расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;

- реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности производственной деятельности;

- повышение объемов внедрения эффективных мероприятий.

- Общая информация об электрической сети

Основные виды деятельности АО «АЭСК» – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Алексина, Тульской области.

Характеристика потребителей электрической энергии представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика потребителей электрической сети АО «АЭСК»

| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью 670 кВА и выше | Число потребителей , шт. | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 0 |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью от 150 до 670 кВА | Число потребителей , шт. | 3 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 5.32 |
| Непромышленные потребители с мощностью от 150 до 670 кВА | Число потребителей , шт. | 107 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 8.29 |
| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощностью до 150 кВА | Число потребителей , шт. | 23 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 9.40 |
| Непромышленные потребители с мощностью до 150 кВА | Число потребителей , шт. | 527 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 41.00 |
| Население, всего, в том числе: | Число потребителей , шт. | 29881 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 35.99 |
| ВСЕГО | Число потребителей , шт. | 30541 |
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 100 |

В состав электросетевого хозяйства Общества входит:

- 247,69 км воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 217,18 км, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 30,51 км),

- 326,27 км кабельных линий (КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 129,24 км, КЛ-10              кВ общей протяженностью 197,03 км).

- 290 трансформатора мощностью 102,835 мВА

В наличие у АО «АЭСК» находятся:

- Здания административного и административно-производственного назначения в количестве 2 единиц, общей площадью 1980,90 м2 и объемом 10882,00 м3. Отапливаемый объем зданий 10017,00 м3.;

- 12 единиц автотранспорта;

- 14 единиц спецтехники.

Количество точек приема электрической энергии – 42, приборами учета оснащены 100%; количество точек поставки электрической энергии – 6409, приборами учета оснащены 100%.

Количество точек поставки электрической энергии на хозяйственно-бытовые нужды – 3,    приборами учета оснащено 100%.

Количество точек поставки тепловой энергии – 1, приборами учета оснащено 100%.

Количество точек поставки холодного водоснабжения – 2, приборами учета оснащено 100%.

- Динамика показателей баланса электроэнергии

Балансы электроэнергии на 2017-2021 годы сформированы исходя из фактических показателей  по итогам 2013-2015г.г. и прогноза роста потребления на 2016г. и 2017-2021 годы, с учетом снижения потерь в результате выполнения Программы энергосбережения.

Отпуск в сеть в 2016 году прогнозируется:

- на уровне 138724,110 тыс. кВтч;

Прогнозируется снижение уровня потерь по компании с 17722,45 тыс.кВт.ч (факт 2015 года) до 17136,20 тыс.кВт.ч  в 2021 году.

- Перечень целевых показателей

Важнейшими целевыми показателями реализации Программы являются:

  - снижение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям;

  - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды;

Перечень целевых показателей, достижение которых планируется в результате реализации Программы энергосбережения приведен в Таблице 4.1:

Таблица 4.1. Планируемое достижение показателей к 2021 году.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | Планируемое значение показателя в 2021 году: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери электроэнергии | % от отпуска в сеть | 12,36 | 12,05 |
| 2 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения |
| 2.1. | Электрическая энергия | тыс. кВт*ч/м2 | 0,092 | 0,088 |
| 2.2. | Тепловая энергия | Гкал/м3 | 0,041 | 0,040 |
| 3 | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения |
| 3.1. | Водоснабжение холодное | тыс.м3 | 0,544 | 0,542 |

- Краткое описание мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На  текущий момент разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «АЭСК» на 2012-2016гг. Предприятие достигло планируемых результатов и снизило % потерь от отпуска в сеть электрической энергии с 14,5% в 2012 г. до 12,54% в 2015 году. (В действующей программе энергосбережения данный показатель был запланирован на уровне 13,26% на 2015 год и 12,85% на 2016г.).

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2021 гг. включает в себя мероприятия, которые имеют «прямые» эффекты в виде повышении энергетической эффективности и экономии ТЭР, а также учитывают «сопутствующие» эффекты в виде снижения потерь электроэнергии, получаемые в результате реализации инвестиционной  программы АО «АЭСК».

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с «прямыми» эффектами включают:

- мероприятия, направленные на снижение  потерь электроэнергии;

- мероприятия, направленные на снижение  расхода энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения.

  - 5.1.Мероприятия с «прямыми» эффектами энергосбережения.

В качестве критериев отнесения мероприятий к мероприятиям с «прямыми» эффектами использованы следующие критерии:

− экономический эффект (более чем на 80%), полученный в результате внедрения мероприятия достигается за счет сокращения потребления энергетических ресурсов (в т.ч. потерь электроэнергии);

− простой срок окупаемости не превышает 3 года.

Мероприятия с «прямыми» эффектами включают как организационные (беззатратные), так и технические мероприятия.

5.1.1. В состав организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии включаются:

− выявление безучетного электропотребления;

− отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой.

Технических мероприятий, направленных на  снижение потерь электроэнергии с «прямыми» эффектами не предусматривается.

Информация о планируемом эффекте от реализации организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии приведена в Таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Планируемый эффект от реализации организационных  мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии.

| №п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Выявление безучетного электропотребления | снижение потерь э/э | тыс. кВт.ч | 5,000 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 0,900 | 0,800 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 13,152 | 2,926 | 2,813 | 2,660 | 2,478 | 2,275 |
| 2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | снижение потерь э/э | тыс. кВт.ч | 21,956 | 21,956 | - | - | - | - |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 53,530 | 53,530 | - | - | - | - |
| Всего по организационным мероприятиям, направленным на снижение потерь | снижение потерь э/э | тыс. кВт.ч | 26,956 | 23,156 | 1,100 | 1,000 | 0,900 | 0,800 |
|  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 66,682 | 56,456 | 2,813 | 2,660 | 2,478 | 2,275 |

5.1.2. В состав организационных мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды административно-производственного назначения, включаются следующие мероприятия:

− организация режима работы энергопотребляющего оборудования;

−снижение отопительной нагрузки в зданиях  или отдельных помещениях в нерабочие периоды;

− обеспечение контроля за нецелевым использованием энергоносителей.

В состав технических мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды административно-производственного назначения, включаются следующие мероприятия:

− установка энергосберегающих ламп;

− установка однорычаговых смесителей;

− установка бачков с двухтактным смывом.

Информация о планируемом эффекте от реализации организационных и технических мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды административно-производственного назначения, приведена в Таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2. Экономия от реализации мероприятий, направленных на снижение потребления ТЭР на хозяйственные нужды (накопительным итогом).

| №п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования | экономия э/э | тыс. кВт.ч | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | экономия т/э | Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  | экономия воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 14,96 | 2,75 | 2,89 | 3,00 | 3,11 | 3,21 |
| 2 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды | экономия э/э | тыс. кВт.ч | - | - | - | - | - | - |
|  |  | экономия т/э | Гкал | 74,05 | 14,73 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
|  |  | экономия воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 144,92 | 26,52 | 28,00 | 29,12 | 30,14 | 31,14 |
| 3 | Обеспечение контроля за нецелевым использованием энергоносителей | экономия э/э | тыс. кВт.ч | - | - | - | - | - | - |
|  |  | экономия т/э | Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  | экономия воды | м3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего по организационным мероприятиям | экономия э/э | тыс. кВт.ч | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | экономия т/э | Гкал | 74,05 | 14,73 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
|  | экономия воды | м3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 159,93 | 29,28 | 30,90 | 32,13 | 33,26 | 34,36 |
| Технические мероприятия |
| 1 | Установка энергосберегающих ламп | экономия э/э | тыс. кВт.ч | 26,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 160,10 | 0,00 | 23,08 | 36,01 | 49,69 | 51,33 |
| 2 | Установка однорычаговых смесителей | экономия воды | тыс. м3 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Установка бачков с двухтактным смывом | экономия воды | тыс. м3 | 5,20 | 0 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 0,18 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Всего по техническим мероприятиям | экономия э/э | тыс. кВт.ч | 26,00 | 0 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | экономия т/э | Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | экономия воды | тыс. м3 | 7,70 | 0,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 160,38 | 0,02 | 23,14 | 36,07 | 49,75 | 51,40 |
| Всего по мероприятиям, направленным на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды | экономия э/э | тыс. кВт.ч | 28,50 | 0,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 8,50 |
|  | экономия т/э | Гкал | 74,05 | 14,73 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
|  | экономия воды | тыс. м3 | 8,70 | 0,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 320,31 | 29,30 | 54,04 | 68,20 | 83,01 | 85,76 |

5.2. Мероприятия с «сопутствующими» эффектами энергосбережения.

Данные мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы АО «АЭСК» и направлены, в первую очередь, на развитие электрической сети АО «АЭСК», повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, повышение доступности сетевой инфраструктуры в целях технологического присоединения.

Указанные мероприятия включают:

  - техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство;

Информация о планируемом «сопутствующем» эффекте в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведена в Таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 Экономия от реализации мероприятий с «сопутствующими» эффектами.

| № п/п | Наименование блока мероприятий с «сопутствующими» эффектами | Показатель | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Технические мероприятия |
| 1 | Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство | снижение потерь э/э | тыс. кВт.ч | 412,164 | 43,651 | 76,624 | 70,278 | 141,753 | 79,858 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 1106,647 | 106,423 | 195,967 | 186,927 | 390,233 | 227,097 |
|  | Всего по мероприятиям с «сопутствующим эффектом | снижение потерь э/э | тыс. кВт.ч | 412,164 | 43,651 | 76,624 | 70,278 | 141,753 | 79,858 |
|  |  | эффект в денежном выражении | тыс. руб. | 1106,647 | 106,423 | 195,967 | 186,927 | 390,233 | 227,097 |

- Затраты на реализацию программы с указанием источников финансирования

Затраты на реализацию мероприятий Программы с «прямыми» эффектами за 2017-2021гг. составляют  569,043 тыс. рублей. без НДС  Реализация Программы предполагается за счет собственных средств:

Сводная информация по объемам затрат на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с указанием источника представлена в таблице 6.

Таблица 6. Затраты на  реализацию  мероприятий

(ед. изм. – тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения |
| 1 | Установка энергосберегающих ламп | Себестоимость | 526,837 | - | 263,419 | 263,418 | - | - |
| 2 | Установка однорычаговых смесителей | Себестоимость | 18,686 | - | 18,686 |  | - | - |
| 3 | Установка бачков с двухтактным смывом | Себестоимость | 23,520 | - | 23,520 | - | - | - |
| Всего затрат по мероприятиям, направленным на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды административно-производственного назначения | Себестоимость | 569,043 | - | 305,625 | 263,418 | - | - |
| Всего затрат по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего, в т.ч. | 569,043 | - | 305,625 | 263,418 | - | - |
|  | Себестоимость | 569,043 | - | 305,625 | 263,418 | - | - |

- Планируемый экономический эффект от реализации программы

В результате реализации Программы энергосбережения в период 2017-2021 гг. планируется получить следующие прямые эффекты:

– снижение потерь электроэнергии –  26,956 тыс. кВт.ч. ( 3,235 т.у.т.) или 66,682 тыс.руб.;

- экономия электроэнергии, используемой на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения – 28,500 тыс. кВт.ч. (3,45 т.у.т.) или 175,06 тыс.руб.;

- экономия тепловой энергии, используемой на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения -  74,05  Гкал. ( 10,581 т.у.т.)  или  144,92  тыс.руб.;

- экономия воды, используемой на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения -  8,7 м3  или  0,33  тыс.руб.;

Эффект от реализации Программы в стоимостном выражении оценивается в 386,99 тыс. руб. в период 2017-2021 гг.

Показатели экономической эффективности Программы следующие:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД)* | тыс. рублей | 206 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости | лет | менее 5,5 лет |

* в течение периода реализации Программы.

Генеральный директор АО «АЭСК»                                                  Конушкин И.Б.