Приложение №1 к закупочной документации

по закупке №13-ЗП/СМР

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

__________________И.Б.Конушкин

«17» сентября  2012 г.

Техническое задание

на выполнение  строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10кВ фидер АЗСКд-ТП 100-164 Алексин, Тульской области;

г. Алексин 2012г

1.	Задание на выполнение работ.

1.1.	Объем работ.

1.1.1.	Выполнение  строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10кВ, фидер АЗСКд-ТП 100-164

1.2. Требования к подрядной организации

- Наличие свидетельства о допуске на все виды работ, выданного в установленном порядке СРО;

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

- Наличие технической базы без привлечения субподрядных организаций;

- Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ;

- Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

  - Основание для проведения работ

1.3.1. Инвестиционная программа ЗАО «АЭСК» на 2012 г.

1.4.  Место расположения объекта

1.4.2. 	Место выполнения работ – Тульская область,  г. Алексин.

1.5. Основные требования к выполнению работ

1.5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;

- действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

1.6. Объёмы и состав работ

Таблица №1 «Объемы работ» Реконструкция ВЛ-10кВ фидер АЗСКд ТП 100-164

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 32 |  |
| 2 | Демонтаж траверсы на опоре (примин) | 1 шт. | 32 |  |
| 3 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 32 |  |
| 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 42 |  |
| 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 17 |  |
| 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 12 |  |
| 7 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 8 |  |
| 8 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев | 0,18 |  |
| 9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см | 100 деревьев | 0,15 |  |
| 10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев | 0,07 |  |
| 11 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см | 100 деревьев | 0,17 |  |
| 12 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | 1 га | 0,8 |  |
| 13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 17 |  |
| 14 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 11 |  |
| 15 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 |  |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2925 |  |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2925 |  |
| 18 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 9 |  |
| 19 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 18 |  |
| 20 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 1,37 |  |
| 21 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 | 1 опора | 14 |  |
| 22 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1 |  |
| 23 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | 1 |  |
| 24 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 34 |  |
| 25 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 3 |  |
| 26 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт. | 0,12 |  |

1.7. Потребность в материально-технических ресурсах

    - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется подрядчиком

1.7.2. Материалы и оборудование поставляются согласно рабочей документации.

  - Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов

1.8.1. Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми и ранее не использованными;

- соответствовать технической документации;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать гарантийному сроку службы, установленному на них заводом изготовителем;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации);

- Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями филиала должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

1.9. Контроль качества и приемка работ

1.9.1. Руководители работ по  строительству объекта совместно с представителями сетевой компании должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

1.10. Особые условия

- Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Заказчик  в установленном порядке;

- Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик

1.11. Перечень документации предоставляемой подрядчиком после окончания

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

1.11.1. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

        - комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

        - технический паспорт (технически характеристики) объекта;

        - сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;

        - комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

        - акты освидетельствования скрытых работ;

        - протоколы испытания;

        - протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

        - акты на пересечения с инженерными сооружениями;

        - предоставление справок КС-3, КС-2 (не позднее 25 числа текущего месяца), с предоставлением подтверждающих документов;

        - счета-фактуры, подтверждающих стоимость материалов и количество;

1.12. Гарантии исполнителя работ

1.12.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

1.13. Срок выполнения работ.

1.13.1. Работы должны быть выполнены в срок не позднее 28 октября 2012г.