Приложение №1 к закупочной документации по закупке №26-ЗП

Техническое задание:

-поставить силовой кабель АСБл-10(многожильный) 3х240 (далее по тексту продукция) в количестве 4000 м;

- поставить силовой кабель ЦАСБл-10(многожильный) 3х240  (далее по тексту продукция) в количестве 1000 м.

Требования к продукции:

- выполнить поставку: силового кабеля АСБл-10(многожильный) 3х240 восьмью строительными линиями по 500 метров, силового кабеля ЦАСБл-10(многожильный) 3х240  двумя строительными линиями по 500 метров;

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2 квартала 2013г.;

-продукция должна быть изготовлена одним из производителей: ОАО «Иркутсккабель», ЗАО «Завод Москабель».

- продукция должна соответствовать установленным  ГОСТам;

- продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта;

- продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ТУ;

- гарантийный срок  на поставляемую  продукцию  - не менее 5 (пяти) лет  с даты  поставки, срок  службы - не менее 25 лет с момента начала эксплуатации;

- поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом;

- cроки поставки продукции: не более 45 календарных дней;

- предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия  Госстандарта  России, паспорта на каждую партию продукции).

Зам.главного инженера                                                                     Машкин А.С.