Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«____»   февраля  2014 г.

Техническое задание.

МАЗ 5550В2-480-001

Колес.фор. - 4x2; Тип разгруз. - задняя разгрузка; Груз-ть - 10,7; V платф. - 6,2м3; Модель двиг. - ЯМЗ-5363; Мощн.дв. - 240 л.с.; Тип КПП - 9JS135A;  Кабина - малая; Топл.бак, л - 300; Шины - 12.00R20; ABS - есть;

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | МАЗ-5550В2-480-001 |
| --- | --- |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8225 |
| Грузоподъемность, кг | 10700 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5363 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1044 (106) |
| Модель коробки передач | 9JS135A |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
| Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Платформа | самосвальная с задней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 6,2 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тормоза | с АБС |

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                        Суханов С.А.