Приложение№1 к закупочной документации по закупке №12-ЗЦ/Э

«Утверждаю»:

Главный инженер

ЗАО «АЭСК»

___________С.А. Суханов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку для нужд  ЗАО «АЭСК» (для проведения капитального ремонта) деталей и принадлежностей  для бурильной машины БМ-205Б на базе базового трактора  МТЗ-82.1

1.  Наименование поставляемого товара:

1.1. поставка коробки раздаточной с лебедкой БМ-205Б.02.05.000.

1.2.  поставка вала карданного БМ-205В.02.03.000.

1.3. поставка вала карданного БМ-205В.02.01.000СБ.

1.4. поставка гидроподъёмника  БМ-205Д.20.14.300

1.5. поставка РТИ гидродомкрата.

2. Место получения товара:

2.1. РФ, Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34, индекс 301361.

3.Основные характеристики поставляемого товара:

3.1. Коробка раздаточная с лебедкой БМ-205Б.02.05.000

обеспечивает трехступенчатое изменение частоты вращения бура в зависимости от прочности грунта, а также изменение направления вращения бура и барабана лебедки, кулачковая полумуфта является предохранительной и регулируется на грузоподъемность лебедки: 1,25 т.

Предохранительная фрикцинная муфта предназначена для предохранения трансмиссии в момент перегрузки.

Мощность привода бурильно-кранового оборудования 57,4 кВт.

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте 4900 Нм.

3.2. вал карданный БМ-205В.02.03.000

передает вращение от раздаточной коробки к вращателю. Длина 57 см.

3.3. вал карданный БМ-205В.02.01.000

передает вращение от вома к раздаточной коробке. Длина 27 см.

3.4. Гидроподъемник БМ-205Д.20.14.300

служит для перевода бурильно-кранового оборудования в транспортное или рабочее положение, а так же для удержания его в рабочем положении или бурении скважин и установке опор.

4. Ведомость

деталей и принадлежностей  для бурильной машины БМ-205Б на базе базового трактора  МТЗ-82.1  для проведения капитального ремонта.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | коробка раздаточная с лебедкой БМ-205Б.02.05.000 | шт. | 1 |
| 2 | вал карданный БМ-205В.02.03.000 | шт. | 1 |
| 3 | вал карданный БМ-205В.02.01.000СБ | шт. | 1 |
| 4 | Гидроподъемник БМ-205Д.20.14.300 | шт. | 1 |
| 5 | РТИ гидродомкрата | компл. | 2 |

5. Гарантийные обязательства:

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами (сертификатами) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Гарантийный срок  должен соответствовать гарантийному сроку завода изготовителя или превышать его,   и   начинает  действовать  с  даты   подписания  сторонами товарной накладной.

Гарантийный срок составляет 3 месяца с даты установки или 12 месяцев с даты приобретения.

В случае обнаружения брака  в период  Гарантийного срока, Поставщик в течение  10 (десяти)  календарных  дней,  с  даты  получения письменного уведомления  Заказчика,  обязуется  самостоятельно  за свой счет произвести замену бракованного товара.

Гарантийное обслуживание поставленной продукции осуществляет Поставщик.

Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов