Приложение№1 к закупочной документации по закупке  15-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству здания трансформаторной подстанции в районе ГСК «Колосово» и садоводческого товарищества  «Маяк» на участке с кадастровым номером 71:01:010201:283 в г.Алексине.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. Строительство здания трансформаторной подстанции в районе ГСК «Колосово» и садоводческого товарищества  «Маяк» в г.Алексине.

2. Место выполнения работ:

2.1. Тульская область, г.Алексин, в районе ГСК «Колосово» и садоводческого товарищества  «Маяк» в г.Алексине.

3.Основные характеристики объектов:

1) Размеры в осях 5,6×10,0м

2) количество надземных этажей – 1 эт.

3) количество подземных этажей – 0 эт.

4) высота помещения – 3,68 м.

5) фундаменты – ленточные из борных бетонных блоков.

6) наружные стены – силикатный кирпич М75.

7) плиты покрытия – сборные ж/бетонные плиты.

8) кровля – мягкая кровля.

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0539 |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0,2154 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0,0539 |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0539 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (класс груза 1) | 1 т | 64,631952 |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2. Объем котлована до 300 М3 | 1000 м3 грунта | 0,0731 |
| 7 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0731 |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0967 |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,646 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда-1,2 | 100 м3 грунта | 0,0385 |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0847 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 0,762 |
| 14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,847 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,21117 |
| Раздел 2. Фундаменты |
| 16 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,5 50/100 |
| 18 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 34 |
| 19 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 16 |
| 17 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,32 32/100 |
| 105 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 32 |
| 26 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72 72/100 |
| 22 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,201 |
| 23 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (монолитные заделки) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,018 |
| 24 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,11 |
| 25 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72 72/100 |
| 28 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен: до 300мм из бетона В-15(М200) | 100 м3 железобетона в деле | 0,22 |
| 27 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: более 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,072 |
| 29 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02954 |
| 30 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0752 |
| 31 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,535 |
| 20 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,143964 26,66*5,4/1000 |
| 8 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг | т | 1,577888 |
| 34 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,113243 |
| 35 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,226486 |
| Раздел 3. Стены |
| 39 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 380мм при высоте этажа свыше 4м | 1 м3 кладки | 19,23 |
| 41 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,064832 |
| 42 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 43 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 10/100 |
| 32 | Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2) | шт. | 10 |
| Раздел 4. Покрытие |
| 48 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 49 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 5/100 |
| 21 | Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 6,7 1,34*5 |
| 51 | Установка арматурных стыковых накладок | 1 т стальных элементов | 0,01702 |
| 52 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,12 |
| 53 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,07 |
| 54 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,19 |
| 55 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным каменным опорам | 1 т конструкций | 0,2374 |
| 56 | Балки покрытий и перекрытий, балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали | т | 0,2374 |
| 57 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 покрытий | 0,168 |
| 58 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10мм | м2 | 16,632 |
| 59 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |
| 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0969 |
| 61 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,106 |
| Раздел 5. Кровля |
| 62 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,764 |
| 63 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,764 |
| 64 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,764 |
| 65 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,335 |
| 66 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,2479 |
| Раздел 6. Полы |
| 67 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 9,36 |
| 68 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,624 |
| Раздел 7. Двери |
| 38 | Монтаж каркасов дверей большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,6 |
| 36 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 2 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 5,4*2/100 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1368 |
| Раздел 8. Ворота |
| 73 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 1,22304 |
| 37 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,506 |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0128 |
| 77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0127 |
| 78 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3,72 |
| Раздел 9. Перегородки |
| 79 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: свыше 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,32 32/100 |
| 80 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,1185 |
| Раздел 10. Отделочные работы |
| 81 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: потолков. Работа в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,624 |
| 82 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен. Работа в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,714 |
| 83 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0827 |
| 84 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу. Окраска стен и потолков в помещениях выстой от 4 до 8 м. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,420728 |
| 85 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,414 |
| 86 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,0414 |
| Раздел 11. Разные работы |
| 87 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 88 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0643 |
| 89 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1286 |
| 90 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,291 |
| 91 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, при изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 5,238 |
| 92 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,291 |
| Раздел 12. Вертикальная планировка |
| 93 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0,04 |
| 94 | Работа на отвале, группа грунтов0: 1 | 1000 м3 грунта | 0,04 |
| 95 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (песок), расстояние перевозки св.9,5 до 10,0 км | т | 64 |
| 96 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| 97 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-1 | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| 98 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,09 |
| Раздел 13. Благоустройство территории |
| 99 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,76 |
| 106 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 76 |
| 101 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего | 1000 м2 основания | 0,38 |
| 102 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего | 1000 м2 основания | 0,38 |
| 103 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,38 |
| 104 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,06 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II | Т | 2,078 |
| 2 | Балки покрытий и перекрытий, балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали | Т | 0,2374 |
| 3 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | М3 | 10,0584 |
| 4 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | М3 | 22,33 |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | М3 | 1,836 |
| 6 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | М3 | 0,3078 |
| 7 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый | Т | 0,0216 |
| 8 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | Т | 0,023 |
| 9 | Болты строительные с гайками и шайбами | Т | 0,0304 |
| 10 | Вата минеральная | М3 | 0,0719 |
| 11 | Ветошь | КГ | 0,0724 |
| 12 | Вода | М3 | 38,1909 |
| 13 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | Т | 1,823 |
| 14 | Гвозди строительные | Т | 0,0153 |
| 15 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | Т | 0,001 |
| 16 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | КГ | 2,772 |
| 17 | Гидроизол | М2 | 1,08 |
| 18 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | Т | 3,1315 |
| 19 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | Т | 0,017 |
| 20 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | Т | 0,0229 |
| 21 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | М3 | 0,0131 |
| 22 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | Т | 0,7497 |
| 23 | Детали лесов стальные, укомпл.ованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | Т | 0,0808 |
| 24 | Жидкость ГЖК-10 | Т | 0,0001 |
| 25 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | Т | 0,0126 |
| 26 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10М | 0,0385 |
| 27 | Канаты пеньковые пропитанные | Т | 0,0002 |
| 28 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | Т | 0,0346 |
| 29 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 | Т.ШТ | 3,461 |
| 30 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | Т.ШТ | 5,824 |
| 31 | Кислород технический газообразный | М3 | 4,0179 |
| 32 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | Т | 0,0025 |
| 33 | Краски силикатные зеленая и красная | Т | 0,1045 |
| 34 | Круг шлифовальный марки ПП 95А-25А 40СТ размером 200х13х32мм | ШТ | 0,0824 |
| 35 | Ксилол нефтяной марки А | Т | 0,0036 |
| 36 | Лак БТ-577 | Т | 0,0004 |
| 37 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10ШТ | 2,304 |
| 38 | Мастика битумная кровельная горячая | Т | 0,4752 |
| 39 | Мастика битумно-латексная кровельная | Т | 0,0187 |
| 40 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | Т | 0,0081 |
| 41 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600 | М3 | 0,948 |
| 42 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП | м2 | 172,28 |
| 43 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | Т | 0,0475 |
| 44 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | М3 |  |
| 45 | Песок природный для строительных работ: средний | М3 | 5,1245 |
| 46 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | М3 | 0,0021 |
| 47 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | М3 | 0,057 |
| 48 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | М3 | 0,0147 |
| 49 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | М3 | 0,0058 |
| 50 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | М3 | 0,0094 |
| 51 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | М3 | 0,0132 |
| 52 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | М3 | 0,0132 |
| 53 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | М3 | 0,0266 |
| 54 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | М3 | 0,0522 |
| 55 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | Т | 0,0031 |
| 56 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | Т | 0,0374 |
| 57 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | Т | 0,003 |
| 58 | Проволока стальная катанная диаметром 6-8мм | Т |  |
| 59 | Проволока стальная катанная диаметром 6-8мм | Т | 0,0042 |
| 60 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, неоцинкованная 0,55 мм | Т | 0,0002 |
| 61 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | Т | 0,0023 |
| 62 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм | Т | 0,0017 |
| 63 | Пропан-бутан, смесь техническая | КГ | 6,6277 |
| 64 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | М3 | 5,37 |
| 65 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | М3 | 2,7499 |
| 66 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | М3 | 1,9229 |
| 67 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | М3 | 1,8308 |
| 68 | Раствор готовый отделочный легкий известковый | М3 | 2,4204 |
| 69 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | М3 | 0,2882 |
| 70 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | Т | 0,0012 |
| 71 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 2,5м2 | ШТ | 2 |
| 72 | Рогожа | М2 | 1,35 |
| 73 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | М2 | 161,762 |
| 74 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | М2 | 80,22 |
| 75 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | Т | 36,71 |
| 76 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | Т | 0,1413 |
| 77 | Стекло жидкое калийное | Т | 0,0022 |
| 78 | Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | М | 71,28 |
| 79 | Уайт-спирит | Т | 0,005 |
| 80 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | Т | 0,0041 |
| 81 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | М3 | 0,69 |
| 82 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | М3 | 7,56 |
| 83 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | М3 | 0,45 |
| 84 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | М3 | 12,92 |
| 85 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | М3 | 5,7 |
| 86 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | М3 | 143,6491 |
| 87 | Щиты из досок толщиной 25 мм | М2 | 3,273 |
| 88 | Щиты настила | М2 | 2,6202 |
| 89 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,0007 |
| 90 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | Т | 0,0419 |
| 91 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | Т | 0,0004 |
| 92 | Электроды МР3 3-5 Уони 4-5 | КГ | 1 |
| 93 | Электроды УОНИ 13/55 диаметром 3-4мм | КГ | 62,962 |
| 94 | Эмаль ПФ-115 серая | Т | 0,0683 |
| 96 | Балки покрытий и перекрытий, балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали | т | 0,2374 |
| 97 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 32 |
| 98 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 34 |
| 99 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 16 |
| 100 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 3 |
| 101 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10мм | м2 | 16,632 |
| 102 | Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2) | шт. | 10 |
| 103 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 76 |
| 104 | Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 6,7 |
| 105 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг | т | 1,577888 |
| 106 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,143964 |

Все работы выполняются из материалов Подрядчика.

6.Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»

-Технические требования к устройству отмосток из бетона и асфальтобетона.

СНиП 3.04.01-87 табл.20

СНиП III-10-75 п.3.2

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.03.13-8 «Полы»;

- СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

7. Сроки проведения работ.

Начало работ: в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора

Окончание работ : не позднее  01.08.2014г.

9. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 36 месяцев. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов