Приложение№1 к закупочной документации по закупке№ 16-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ЗАО «АЭСК».

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт административного здания ЗАО «АЭСК».

2. Место выполнения работ:

2.1. г. Алексин, ул. Тургенева, д.34.

3.Основные характеристики объекта:

3.1. литер А (гараж в эл. сети)

размеры: 21,20×15,50×5,40 м

фундамент: ленточный из сборных бетонных блоков

стены: кирпичные, t=38 см

перекрытия: по ж/б колоннам монолитные ж/б ребристые плиты

полы: бетонные по щебеночной подготовке

крыша: совмещенная рулонная кровля

3.2. литер А1 (административное здание)

размеры: 29,70×12,80+12,50×12,00×6,60 м

фундамент: ленточный из сборных бетонных блоков

стены: кирпичные, t=50 см

перекрытия: плоские ж/б плиты

полы: керамзит по бетонному основанию, покрытие не выполнено, линолеум по бетонному полу
крыша: совмещенная рулонная кровля, а.ц.л. по деревянным стропилам и обрешетки из досок

3.3.литер А2 (ремонтный бокс)

размеры: 15,50×6,00×5,10 м

фундамент: ленточный из сборных бетонных блоков

стены: кирпичные, t=38 см

перекрытия: плоские ж/б плиты, металлические фермы

полы: бетонные по щебеночной подготовке

крыша: совмещенная рулонная кровля, рубероид

3.4.литер А3 (цех ремонтный (рембаза))

размеры: 24,05×12,40×6,60 м

фундамент: ленточный из сборных бетонных блоков

стены: кирпичные, t=38 см

перекрытия: по ж/б балкам и кирпичным столбам, ж/б ребристые плиты

полы: керамическая плитка по бетонному полу

крыша: совмещенная рулонная кровля, рубероид по утеплителю и гидроизоляции

3.5.литер А4 (база эл. сети (ремонтная))

размеры: 6,50×12,60×2,85 м

фундамент: ленточный из сборных бетонных блоков

стены: кирпичные, t=38 см

перекрытия: ж/б ребристые плиты

полы: бетонные по щебеночной подготовке

крыша: совмещенная рулонная кровля, рубероид по утеплителю и гидроизоляции

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 1 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,07 |
| 3 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 7 |
| 4 | Армирование отмостки | 1 т | 0,03 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 | 0,173625 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя | 100 м2 | 0,65 |
| 7 | Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,65 |
| 8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,8 |
| 9 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 10,4 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 10,4 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,03 |
| 2 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,26 |
| 3 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 17,71 |
| 4 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,1547 |
| 5 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2 |
| 6 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,96 |
| 7 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 43,41 |
| 8 | ТСЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 7 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

6. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»

- Технические требования к устройству отмосток из бетона и асфальтобетона.

СНиП 3.04.01-87 табл.20

СНиП III-10-75 п.3.2

7. Сроки проведения работ.

Начало работ: в течении 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

Окончание работ: не позднее  30.06.2014г.

8. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                                        М.В. Зеленов