Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 26-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

Техническое задание на поставку

комплектной трансформаторной подстанции

КТП-П-400/10/0,4-У1  с одним трансформатором ТМГ-400 10/0,4

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность.Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2.Требования к комплектной трансформаторной подстанции КТП-П-400/10/0,4-У1

Комплектная трансформаторная подстанция КТП-П-400/10/0,4-У1 должна соответствовать техническим характеристикам указанным в опросном листе, схеме общего вида, схеме главных цепей, схеме корпоративной окраски (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3. Требования к трансформатору ТМГ-400 10/0,4

| Тип, ном. мощность трансформатора, климатическое исполнение | Номинальное напряжение трансформатора кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери х.х., Вт | Потери к.з., Вт | Напряже- ние к.з., % | Габаритные размеры трансформатора мм | Масса трансфор- матора кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BH | HH |  |  |  |  | L | B | H |  |
| ТМГ-400/10 У1 (ХЛ1) | 10 | 0.4 | У/Ун-0 | 830 | 5400 | 4.5 | 1300 | 860 | 1350 | 1360 |

4. Требования к документации

- Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции с установленным в нем электротехническим оборудованием.

-Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

- сертификационные документы;

- протоколы испытаний, акты проверки;

- чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров комплектной трансформаторной подстанции и установленного оборудования, включенного в договор на поставку;

- электрическую схему;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- инструкции по установке и монтажу;

- инструкции по пуско-наладке;

- схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

- схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

- подробный перечень ЗИП;

- руководство по методу консервации и транспортировки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации :

На трансформаторную подстанцию (за исключением трансформатора) не менее 2 (двух) лет со дня ввода в эксплуатацию, на трансформатор – не менее 5 (пяти) лет со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение №1:

- Опросный лист для заказа комплектной однотрансформаторной подстанции.

- Комплектная трансформаторная подстанция.Общий вид.

- Схема главных цепей.

- Схема корпоративной окраски.

Согласовано:

Главный инженер                                                                            С.А. Суханов

Исполнитель:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                              А.С.Машкин