Приложение №1 к закупочной документации по закупке №29-ЗЦ

Техническое задание

Технические характеристики силового трансформатора ТМГ 1000 10/0,4

| Мощность, кВа | 1000 |
| --- | --- |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение к.з. при 75 С, % | 5,5 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Высота, мм | 1850 |
| Длина, мм | 1770 |
| Потери х.х., Вт | 1600 |
| Схема и группа соединения | Y/Yн-0 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |

ТРЕБОВАНИЯ И ГАРАНТИИ:

1.Гарантийный срок на оборудование: не менее 3 (трех) лет со  дня  ввода в эксплуатацию.

2. Срок службы не менее 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

3. Наличие заводской опломбировки обязательно.

4. Товар может быть предложен не ранее 2014 г. выпуска.

5. Товар должен быть изготовлен на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова.

6. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с Российским законодательством и протокола испытаний.

7. На товар выписываются следующие документы: счет  фактура, товарная накладная.

Зам. Исп. директора                                                                         Машкин А.С.