Приложение№2 к техническому заданию

по закупке №41-ЗП

Требования к перечню и объему работ на объекте заказчика:

«Капитальный ремонт фасада здания  (устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами из керамогранита и металлосайдинга по адресу:

Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д.34.»

- Выполнить дизайн проект (рабочую документацию) вентилируемого фасада здания по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д.34, с применением керамогранита и металлосайдинга цветовой гаммы в соответствии с каталогом Ral 8017 и 1014 и согласовать с «Заказчиком».

- Произвести подготовку стен здания с обрезкой ненужных металлоконструкций, переносом кабельных линий и линий связи.

- Произвести перенос в местах монтажа вентилируемого фасада установок кондиционирования. Общее количество установок кондиционирования на здании – 9 шт.

- Произвести монтаж усиленной оцинкованной подсистемы для устройства вентилируемого фасада с использованием крепежных элементов производства «Hilti».

- Произвести работы по облицовке фасада здания керамогранитной плитой 600х600 полированной, цветовая гамма в соответствии с каталогом Ral 8017 и 1014, производителя согласовать  c «Заказчиком», общей площадью 461 м2.

- Произвести работы по облицовке фасада здания металлосайдингом «Вертикаль», цвет по каталогу  Ral 8017 и 1014,  общей площадью 902 м2.

- Произвести облицовку оконных и дверных проемов, парапетов фасонными элементами из формованной  оцинкованной стали с полимерным покрытием цвет по каталогу  Ral 8017. Общее количество оконных проемов 36 шт., общее количество дверных проемов 5шт.,  проемов ворот 6 шт.

- При выполнении работ используются материалы  «Подрядчика», которые  должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарной гигиены, с предоставлением соответствующих сертификатов .

- По окончании работ выполнить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

Подготовил:

Начальник ПТО                                                                                       Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный инженер-начальник района сетей                                       Суханов С.А.