Приложение №1

К  закупочной документации по закупке №21-ЕП

Утверждено:

Генеральный директор

___________________И.Б..Конушкин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по закупке №21-ЕП

«Реконструкция КЛ-10кВ ф. 8 от «Алексинской ТЭЦ» до ТП-40»

- Основание для реконструкции: Исполнение инвестиционной программы АО «Алексинская электросетевая компания» на период 2017-2021 годов, утвержденной распоряжением Правительства Тульской области №493-р от 27.06.2016г..

- Вид работ: реконструкция.

- Объект реконструкции: кабельная линия 10кВ ф. 8 «Алексинская ТЭЦ» до ТП-40.

- Задание на выполнение работ:

- Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и  проектной документацией с использованием материалов и оборудования подрядчика.

5.   Требования к подрядной организации:

5.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (положительного опыта исполнения не менее трех договоров, по характеру, объему работ и стоимости аналогичных, закупаемым  работам согласно настоящей закупочной документации);

5.3. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ, среди которого в обязательном порядке должны быть:  не менее 5 (пяти) электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий, машинист автокрана, машинист экскаватора, оператор  или машинист  установки для горизонтально-направленного бурения.

5.4. Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ, среди которых в обязательном порядке должны быть:  экскаватор, автокран, установка для горизонтально-направленного бурения.

5.5.Допуск к работам и сами работы производить строго в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» после оформления акта – допуска.

5.6. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.7. Иметь и предоставить заказчику (при подписании договора победителем закупки)  подтверждающие документы от заводов – изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

6.  Место расположения объекта: Тульская область, г. Алексин.

7.  Основные требования к выполнению работ.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с:

7.1. Проектной документацией (Приложение №1  к настоящему техническому заданию).

7.2. Системой нормативных документов в строительстве.

7.3. Государственными и отраслевыми стандартами.

7.4. Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

8. Объем и состав работ:

- строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией.

- транспортировка МТР.

- пусконаладочные работы.

- уборка мусора.

9. Объем работ определяется:

9.1. Техническим заданием.

9.2. Проектными решениями.

10. Основные объемы работ определяются:

| Таблица №1 «Объемы работ» |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Начальная (максимальная) цена за единицу (без НДС), руб. | Начальная (максимальная) цена за единицу (с НДС), руб. | Всего с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На территории ТЭЦ: |
| 1 | Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в галерее) | 100 м кабеля | 2,5 | 14 002,97 | 16 523,50 | 19497,73 |
| 2 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2 | 1 м3 | 5 | 1 542,86 | 1 820,57 | 111551,02 |
| 3 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 2,5 | 11,56 | 13,64 | 1838,88 |
| 4 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг (по галерее) | 100 м кабеля | 2,5 | 1 754,97 | 2 070,86 | 83838,66 |
| Прокол (автодорога -2 шт., железная дорога - 2 шт., под трубопроводом - 2 шт.): |
| 1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0,44 | 36 103,68 | 42 602,34 | 218725,46 |
| 2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,44 | 2 084,85 | 2 460,12 | 23592,12 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 0,44 | 404,47 | 477,27 | 5973,14 |
| 4 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 8 | 781,99 | 922,75 | 50157,87 |
| С использованием машин и механизмов: |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0624 | 1 956,25 | 2 308,38 | 2195,13 |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,56 | 283,15 | 334,12 | 8293,03 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | 100 м кабеля | 1,56 | 636,32 | 750,86 | 18941,10 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,117 | 620,39 | 732,06 | 3036,78 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прим. | 100 м3 грунта | 0,117 | 620,39 | 732,06 | 3036,78 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,39 | 681,37 | 804,02 | 11117,56 |
| Ручным способом: |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,08 | 1 481,76 | 1 748,48 | 4959,41 |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2 | 283,15 | 334,12 | 10632,10 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | 100 м кабеля | 2 | 636,32 | 750,86 | 24283,44 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,15 | 620,39 | 732,06 | 3893,30 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,15 | 620,39 | 732,06 | 3893,30 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,5 | 681,37 | 804,02 | 14253,29 |
| 7 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 0,2 | 1 754,97 | 2 070,86 | 4993,54 |
| 8 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 5 | 212,12 | 250,30 | 27504,99 |
| 9 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (в РП) | 1 шт. | 2 | 1 077,20 | 1 271,10 | 31892,75 |
| Эстакада через железную дорогу: |
| 1 | Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в галерее) | 100 м кабеля | 0,8 | 1 754,97 | 2 070,86 | 13218,78 |
| 2 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 0,8 | 1 754,97 | 2 070,86 | 26828,36 |
| От ТЭЦ до ТП-40: |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0608 | 1 956,25 | 1 812,59 | 2138,86 |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,52 | 283,15 | 334,12 | 8080,39 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | 100 м кабеля | 1,52 | 636,32 | 750,86 | 18455,42 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,114 | 620,39 | 732,06 | 2958,91 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,114 | 620,39 | 732,06 | 2958,91 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,38 | 681,37 | 804,02 | 10832,49 |
| Прокол под автодорогой: |
| 1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0,18 | 36 103,68 | 42 602,34 | 89478,61 |
| 2 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,18 | 2 084,85 | 2 460,12 | 9651,31 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 0,18 | 404,47 | 477,27 | 2443,54 |
| 4 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 2 | 781,99 | 922,75 | 12539,47 |
| Пусконаладочные работы: |
| 1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 3 | 52,07 | 61,44 | 5990,79 |
| 2 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 0,8 | 15,53 | 18,33 | 476,47 |
| 3 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 | 19,39 | 22,88 | 2677,04 |
|  | ВСЕГО по ведомости: |  |  |  |  | 793176,73 |

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 424 351 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 55 коп., в том числе НДС.  Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, являющихся предметом закупки, указана в таблицах  №1 и №2 настоящего технического задания и локальном сметном расчете (Приложении №2 к настоящему техническому заданию).

11. Потребность в материально-технических ресурсах.

11.1. Поставку и транспортировку МТР осуществляет подрядчик, по согласованию с Заказчиком.

11.2. Объемы поставляемых МТР указываются в таблице.

| Таблица№2 Ведомость материалов. |
| --- |
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во единиц | Начальная (максимальная) цена на ед. изм., руб. | Начальная (максимальная) цена на ед. изм., руб. с НДС | Всего в базисных ценах, руб. | Всего с НДС , в руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Кабельная линия КЛ-10кВ |
| На территории ТЭЦ |
| 1 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 250 | 1 200,00 | 1416 | 306 000,00 | 361 080,00 |
| Прокол (автодорога -2 шт., железная дорога - 2 шт., под трубопроводом - 2 шт.): |
| 2 | Труба стальная ф150мм | м | 44 | 498,00 | 587,64 | 22 350,24 | 26 373,28 |
| 3 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 44 | 1 200,00 | 1416 | 53 856,00 | 63 550,08 |
| С использованием машин и механизмов: |
| 4 | Песок речной | м3 | 7,8 | 500,00 | 590 | 3 978,00 | 4 694,04 |
| 5 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 156 | 1 200,00 | 1416 | 190 944,00 | 225 313,92 |
| 6 | Песок речной | м3 | 11,7 | 500,00 | 590 | 5 967,00 | 7 041,06 |
| 7 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | шт. | 1430 | 6,08 | 7,1744 | 8 866,00 | 10 461,88 |
| 8 | Сигнальная лента ЛС-150 | м | 156 | 13,55 | 15,989 | 2 155,92 | 2 543,99 |
| Ручным способом: |
| 9 | Песок речной | м3 | 10 | 500,00 | 590 | 5 100,00 | 6 018,00 |
| 10 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 200 | 1 200,00 | 1416 | 244 800,00 | 288 864,00 |
| 11 | Песок речной | м3 | 15 | 500,00 | 590 | 7 650,00 | 9 027,00 |
| 12 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | шт. | 1833 | 6,08 | 7,1744 | 11 364,60 | 13 410,23 |
| 13 | Сигнальная лента ЛС-150 | м | 200 | 13,55 | 15,989 | 2 764,00 | 3 261,52 |
| 14 | Муфта соединительная 3СТп-10 150/240 | шт. | 5 | 5 500,00 | 6490 | 28 050,00 | 33 099,00 |
| 15 | Муфта концевая 3КВТп-10 150/240 | шт. | 2 | 3 100,00 | 3658 | 6 324,00 | 7 462,32 |
| Эстакада через железную дорогу: |
| 16 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 80 | 1 200,00 | 1416 | 97 920,00 | 115 545,60 |
| от ТЭЦ до ТП-40: |
| 17 | Песок речной | м3 | 7,6 | 500,00 | 590 | 3 876,00 | 4 573,68 |
| 18 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 152 | 1 200,00 | 1416 | 186 048,00 | 219 536,64 |
| 19 | Песок речной | м3 | 11,4 | 500,00 | 590 | 5 814,00 | 6 860,52 |
| 20 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | шт. | 1393 | 6,08 | 7,1744 | 8 636,60 | 10 191,19 |
| 21 | Сигнальная лента ЛС-150 | м | 152 | 13,55 | 15,989 | 2 100,64 | 2 478,76 |
| прокол под автодорогой: |
| 22 | Труба стальная ф150мм | м | 18 | 498,00 | 587,64 | 9 143,28 | 10 789,07 |
| 23 | Кабель АСБл-10 3х240 | м | 18 | 1 200,00 | 1416 | 22 032,00 | 25 997,76 |
| 24 | Проччие материалы, включенные в расценки работ по смете |  |  |  |  | 106326,29 | 125 465,02 |
|  | ВСЕГО по ведомости: |  |  |  |  | 1342066,57 | 1 583 638,55 |

12. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

12.1. Поставляемые материалы и кабельная продукция должны быть:

12.1.1. Новыми;

12.1.2. Соответствовать проектной документации;

12.1.3. Соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающих их качество;

12.1.4. При комплектации кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке (инструкции по монтажу и эксплуатации);

12.1.5. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями АО «АЭСК» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

12.1.6. Вся кабельная продукция указывается в текущих ценах со ссылкой на документ поставщика.

13. Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями АО «АЭСК» должны:

13.1. Осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ.

13.2. Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.

13.3. Определять объемы работ по переделке некачественных выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.

13.4. Определять объемы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

13.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и сроков окончания работ.

14. Особые условия:

14.1. Перед выполнением работ подрядная организация письменно извещает производственное отделение АО «АЭСК» о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору подряда с указанием цели, вида выполняемых работ, перечня объектов на реконструкцию которых направляется персонал, списка направляемого персонала, в том числе субподрядных организаций, с указанием ФИО, наименования должности, предоставляемых прав, групп по электробезопасности, паспортных данных, вне зависимости от вида организации работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Данные по персоналу предоставляются в полном объеме вне зависимости от схемы оформления трудовых отношений, включая совместительство и трудовые договоры с физическими лицами.

14.2. После выполнения строительно-монтажных работ, вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3 по каждому договору подряда, предоставить копию листа(ов) журнала вводного инструктажа, содержащего информацию о прохождении персонала подрядной/субподрядной организации вводного инструктажа.

14.3. По окончании работ сдать демонтированный материал по акту. Акт приложить в отчетную документацию.

14.4. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик.

14.5. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

14.6. Отчетная документация сдается в производственное отделение АО «АЭСК», по акту, за подписью руководителя службы.

15.  Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

15.1. Исполнительную документацию и журнал производства работ.

15.2. Справки КС-2, КС-3 с предоставлением подтверждающих документов.

15.3. Счета-фактуры, подтверждающих стоимость материалов и их количество.

15.4. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, кабельной продукции примененных при производстве монтажных работ и опись реестр.

15.5. Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке. При корректировке и изменении конструкции все изменения должны быть отражены в технической документации.

15.6. Акты освидетельствования скрытых работ.

15.7. Протоколы испытаний.

15.8. Протоколы по пусконаладочным работам.

15.9. Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СН и П, ПУЭ и иными НТД.

16. Гарантии исполнителя работ:

16.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы- не менее 36 месяцев.

16.2. Исполнитель должен обеспечить.

16.3. Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт.

16.4. Устранение в кратчайшие сроки, за свой счет дефектов, по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

17. Сроки выполнения работ:

Начало строительно-монтажных работ – со дня заключения договора подряда.

Окончание строительно-монтажных работ  - 01 октября 2017г.

Приложение:

1 проектная документация,

2 локальный сметный расчет.

Главный инженер АО «АЭСК»                                                              Суханов С. А.

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                                 Рыбин П. А.