Приложение №1 к закупочной документации по закупке №5-ЗП

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.генерального директора-

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

«_____» марта  2017 г.

Техническое задание

на поставку оборудования для исполнения контракта по организации уличного освещения на территории муниципального образования город Алексин на первое полугодие 2017г.

Общие требования:

Перечень, характеристики и количество поставляемого оборудования (далее -товар) указан в Приложении №1 к техническому заданию;

Гарантийный срок на товар определяется и устанавливается согласно сопроводительной технической документации (сертификаты, паспорта, гарантийные талоны), но должен быть не менее 24 месяцев с момента поставки.

Поставляемый товар, его качество и технические характеристики должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на его изготовление и подтверждаться паспортом качества или сертификатом качества, заверенного ОТК производителя и печатью поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не бывший восстановленным, не имеющий замену составных частей, не имеющим восстановлений потребительских свойств). Новизна товара должна подтверждаться паспортом на каждое изделие.

Качественные характеристики поставляемых товаров должны соответствовать требованиям, представленным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Требования к поставке Товара:

Упаковка Товара и маркировка должны соответствовать действующим в РФ стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки. К Товару должны быть приложены бирки.

Одновременно с поставкой Поставщик должен передать Покупателю следующую документацию на русском языке:

- Подлинник товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 2-ух экземплярах на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- Подлинник счета-фактуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. за №1137 на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 Налогового кодекса РФ.

Условия оплаты и поставки Товара: в соответствии с проектом договора.

Расчеты за Товар производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета.

Доставка осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

Приложение: Перечень, характеристики, количество и  начальная (максимальная) цена за единицу  поставляемого товара.

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий АО «АЭСК»

Приложение №1

к  техническому заданию по закупке №5-ЗП

Перечень, характеристики, количество и  начальная (максимальная) цена за единицу  поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Количество (штуки, метры) | Начальная (максимальная) цена за единицу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронштейн анкерный CS 10-3 NILED (Франция) | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 50 | 253,41 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1500 |  |  |
|  | Масса, г | 165 |  |  |
| 2. | Лампа натриевая SHP-T 70W Tubular E27 («Sylvania») | ГОСТ Р 53073-2008 | 103 | 645,08 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |  |
|  | Тип цоколя: | Е27 |  |  |
|  | Световой поток, Лм | 6000 |  |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 86 |  |  |
| 3. | Лампа натриевая SHP-T 150W Tubular E40 («Sylvania») | ГОСТ Р 53073-2008 | 154 | 1016,79 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |  |
|  | Световой поток, Лм | 15000 |  |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 100 |  |  |
| 4. | Лампа натриевая SHP-T 250W TubularE40(«Sylvania») | ГОСТ Р 53073-2008 | 47 | 1144,43 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |  |
|  | Мощность, Вт | 250 |  |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |  |
|  | Световой поток, Лм | 28000 |  |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 112 |  |  |
| 5. | Светильник Philips SGS 102 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | 24 | 12334,41 |
|  | Страна производитель | Нидерланды |  |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |  |
|  | Тип лампы: | ДНаТ |  |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |  |
|  | Степень защиты: |  |  |  |
|  | - ламповый отсек | не менее IP 65 |  |  |
|  | - отсек с ПРА | не менее IP 43 |  |  |
| 6. | Светильник Philips SGS 101 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | 14 | 9664,51 |
|  | Страна производитель | Нидерланды |  |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |  |
|  | Тип цоколя: | E 27 |  |  |
|  | Тип лампы: | ДНаТ |  |  |
|  | Степень защиты: |  |  |  |
|  | - ламповый отсек | не менее IP 65 |  |  |
|  | - отсек с ПРА | не менее IP 43 |  |  |
| 7. | Провод СИП-4 2×25 | ГОСТ 31946-2012 | 500 | 80,00 |
|  | Страна производитель | Россия |  |  |
|  | Тип конструкции: самонесущий изолированный провод с двумя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами без нулевой несущей жилы | Соответствие |  |  |
|  | Номинальное сечение основной фазной токопроводящей жилы, мм2 | 25 |  |  |
|  | Фазные токопроводящие жилы: круглой формы, многопроволочные уплотненные. | Соответствие |  |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации провода | от -600 до +500 |  |  |
|  | Монтаж самонесущего изолированного провода | не ниже -200 |  |  |
|  | Температура жил при эксплуатации в нормальном режиме | не выше 900 |  |  |
|  | Температура жил при эксплуатации в режиме короткого замыкания | не выше 2500 |  |  |
|  | Расчетная масса провода, кг/м | 0,195 |  |  |
|  | Срок службы | не менее 40 лет |  |  |
|  | Наружный диаметр провода, мм | 17 |  |  |
|  | Активное сопротивление жилы провода, Ом/км | 1,54 |  |  |
|  | Допустимая токовая нагрузка, А | 130 |  |  |
|  | Минимальный радиус изгиба при монтаже провода, мм | 144 |  |  |
| 8. | Провод СИП-2 3×35+54,6 | ГОСТ 31946-2012 | 750 | 212,40 |
|  | Страна производитель | Россия |  |  |
|  | Тип конструкции: самонесущий изолированный провод с тремя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами и с изолированной нулевой несущей жилой | Соответствие |  |  |
|  | Номинальное сечение основных фазных токопроводящих жил, мм2 | 35 |  |  |
|  | Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм2 | 54,6 |  |  |
|  | Жила нулевая несущая: из алюминиевого сплава круглой формы | Соответствие |  |  |
|  | Фазные токопроводящие жилы: круглой формы, многопроволочные уплотненные | Соответствие |  |  |
|  | Изоляция жил - светостабилизированный сшитый полиэтилен черного цвета | Соответствие |  |  |
|  | Монтаж при температуре, °С (диапазон значений) | -20 - + 30 |  |  |
| 9. | Лента крепления F 207 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 100 | 41,00 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Ширина, мм | 20 |  |  |
|  | Толщина, мм | 0,7 |  |  |
|  | Длинна, мм | 50 |  |  |
|  | Масса, г | 5680 |  |  |
| 10. | Скрепа для ленты NC-20 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 100 | 13,51 , |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Размеры, мм | 20 |  |  |
|  | Масса, г | 10 |  |  |
| 11. | Ремешок E-778 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 141 | 6,25 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Тип | 2 |  |  |
|  | Диаметр, мм | 10-45 |  |  |
|  | Ширина, мм | 8 |  |  |
|  | Длинна, мм | 175 |  |  |
|  | Разрушающая нагрузка, даН | 30 |  |  |
|  | Масса, г | 3 |  |  |
| 12. | Зажим анкерный клиновой DN-35 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 22 | 620 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 25-35 |  |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1000 |  |  |
|  | Диаметр провода, мм | 8-11 |  |  |
|  | Длина корпуса, мм | 110 |  |  |
|  | Масса, г | 364 |  |  |
| 13. | Зажим анкерный PA-1500 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 30 | 619.99 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 50-54,6-70 |  |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1500 |  |  |
|  | Диаметр провода, мм | 11-14 |  |  |
|  | Длина корпуса, мм | 110 |  |  |
|  | Масса, г | 367 |  |  |
| 14. | Зажим для временного заземления РС-481 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 20 | 801,22 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 16-150 |  |  |
|  | Болт, усилие затяжки, Н×м | 14 |  |  |
|  | Болт, размер головки, мм | 13 |  |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 4000 |  |  |
|  | Масса, г | 176 |  |  |
| 15. | Зажим ответвительный P616R NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 168 | 147,85 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Сечение жил магистрали, мм2 | 6-120 |  |  |
|  | Сечение жил ответвления, мм2 | 1,5-16 |  |  |
|  | Количество болтов, шт | 1 |  |  |
|  | Усилие затяжки, Н×м | 9 |  |  |
|  | Размер головки, мм | 13 |  |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 65 |  |  |
|  | Масса, г | 51 |  |  |
| 16. | Зажим ответвительный P645 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 30 | 210,18 |
|  | Страна производитель | Франция |  |  |
|  | Сечение жил магистрали, мм2 | 35-150 |  |  |
|  | Сечение жил ответвления, мм2 | 10-35 |  |  |
|  | Количество болтов, шт | 1 |  |  |
|  | Усилие затяжки, Н×м | 14 |  |  |
|  | Размер головки, мм | 13 |  |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 115 |  |  |
|  | Масса, г | 113 |  |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |  |
|  | Страна производитель | Россия |  |  |
|  | Номинальный рабочий ток, А | 12 |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушек управления, В | 230 |  |  |
|  | Количество и вид контактов | 1 замыкающий |  |  |
|  | Габариты, мм (Д×В×Г) | 45×74×80 |  |  |
|  | Вес, г | 345 |  |  |
|  | Количество в упаковке, шт./уп. | 1 |  |  |
|  | Тип контактора | нереверсивный |  |  |
|  | Наличие теплового реле: | без реле |  |  |
| 21. | Дроссель натриевый NK70 LU220V HELVAR | ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 | 32 | 627,02 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 70 |  |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 70 |  |  |
| 22. | Балласт электромагнитный для натриевых и металлогалогенных ламп NK 150 SE 220V HELVAR | ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 | 61 | 926,37 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 150 |  |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 150 |  |  |
| 23. | Дроссель натриевый NK 250 TLC220/230V KK HELVAR | ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 | 31 | 1310,61 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |  |
|  | Мощность, Вт | 250 |  |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 250 |  |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 250 |  |  |
| 24. | Импульсное зажигающее устройство для ламп ДНаТ 35-70W HELVAR | ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 | 26 | 214,06 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |  |
|  | Рабочее напряжение, В | 198 – 264 |  |  |
|  | Мощность подключаемых ламп ДнаТ, Вт. | 35-70 |  |  |
|  | Таймер | Без таймера |  |  |
|  | Самонагрев | Малый |  |  |
|  | Максимальный продолжительный ток лампы, А. | 4,6 |  |  |
|  | Напряжение пробоя, кВ. | 4,0 - 4,5 |  |  |
|  | Подключение | одной лампы |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм. | 92x34x28 |  |  |
|  | Крепление | на винт |  |  |
|  | Масса | 130 |  |  |
| 25. | Импульсное зажигающее устройство Hi400M HELVAR | ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 | 63 | 354,72 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |  |
|  | Рабочее напряжение, В | 198 – 264 |  |  |
|  | Мощность подключаемых ламп ДнаТ, Вт. | 150-400 |  |  |
|  | Таймер | Без таймера |  |  |
|  | Самонагрев | Малый |  |  |
|  | Максимальный продолжительный ток лампы, А. | 4,6 |  |  |
|  | Напряжение пробоя, кВ. | 4,0 - 4,5 |  |  |
|  | Подключение | одной лампы |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм. | 92x34x28 |  |  |
|  | Крепление | на винт |  |  |
|  | Масса | 130 |  |  |

Составил:

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий

Согласовано:

Главный инженер - начальник района сетей                                                       Суханов С.А.